## Slide 1: 实验2 计数器电路实验 可编程器件资料

## Slide 2: 综合测试电路文件
JSQZHCS.ms14:时序逻辑综合测试PLD顶层电路图
FREQ_DIV2.ms14:时钟分频子模块，提供可切换中低频时钟
MUX8_4.ms14:数选模块，切换不同计数器至输出
STATIC_SHOW.ms14:数码显示，四位相同（静态）
为避免干扰，上述4文件可不发给学生。
JSQZHCS.bit，发给学生下载用，使用digilent adpet下载。
实验2.pptx，本文件，提供部分实验资料。

## Slide 3: 计数器综合测试电路
十进制被测电路
数码管观察
中频、低频
可切换时钟
十六进制被测电路
计数器输出选择器
JBX示波器测量

## Slide 4: 综合描述
100MHz时钟分频后获得3kHz和0.75Hz信号（SW1切换），用于目标测量计数器驱动时钟
计数器有16进制与10进制2个单元，由开关SW0切换，送输出，用于验证测量
JB0~JB4分别是输入和计数器输出，示波器测波形。
CA~CG，AN0~AN3是连接数码管，直接观察数字。

## Slide 5: 操作相关外设配置
输入 |  | 输出 | 
外设 | 变量/功能 | 外设名 | 变量
SW0 | 10/16进制选择 | JB0 | CP计数器时钟
SW1 | 中/低频选择 | JB1 | QA
 |  | JB2 | QB
 |  | JB3 | QC
 |  | JB4 | QD
特别强调：Multisim中JB的编号与Basys3上编号不同， Multisim的JB0~JB3对应Basys3的JB1~JB4， Multisim的JB4~JB7对应Basys3的JB7~JB10， JA，JC类似。

## Slide 6: 静态显示模块
模块设置理由：
功能性模块划分
封装静态控制电平
不同测试电路中该模块可以重复调用
端口说明：
D3~D0自高至低4位二进制数
CSA~CSG七段显示控制电平
DG：数码位点亮控制

## Slide 7: 中频、低频可切换时钟源
模块设置理由：
  功能性模块划分
  不同测试电路中该模块可以重复调用
端口说明：
  CLK100M:接时钟源
  S0_MS1:开关0表示CP输出秒级脉冲(0.75Hz)，开关1表示输出ms级脉冲(3kHz)

## Slide 8: 计数器结果显示选择
模块设置理由：
  功能性模块划分
  应对中规模器件74LS157
端口说明：
  B3~B0,A3~A0:数据源
  C3~C0:输出
  A0_B1：选择控制，开关0选A，1选B。

## Slide 9: 秒表电路设计要求
每0.1s，秒表跳一个数字，计10次，秒位加一，秒位计60次，分位加一，四位数码管总计时容量约10分钟。
要有开始、暂停、继续、清零等功能，具体功能配置可自定义。推荐方案：
  开始包括复位和开始计数；
  暂停就是暂停计数，保留当前计数值；
  继续是在当前计数值基础上继续计数；
  清零就是停止计数，并复位。
提供十进制基的分频器模块，动态数码显示模块，以及上述两模块勾连参考图。

## Slide 10: 动态显示模块

## Slide 11: 动态显示模块
U5对毫秒脉冲计数，只使用其中4分频输出提供给数据选择器U1~U4和地址译码器U6；
U1~U4构成4位-四选一数据选择器，从4个十进制数中选择一个送七段译码器译码；
U5对U6与U1~U4同步选择，选择某个4位十进制数同时，点亮数码管特定位；

## Slide 12: 秒分频电路
秒分频电路
秒分频重复调用的
十进制基本单元电路

## Slide 13: 动态显示验证

## Slide 14: 特别提示
注意保留备调模块的原始文件以及重要阶段文件，因为每一次保存，都是对所有相关ms14文件的重写。

## Slide 15: 可借鉴的同步4位16进制计数器原理图

## Slide 16: 一种按键状态机规划
状态4个，准备，计数，暂停和停止
功能命令5个，考虑卡诺图限制，合理组合，复用3个按键：开始/继续、暂停/清零、停止，组合规则是两个命令在状态图中不会连续出现。
3个按键输入与无输入编码为2bit作为状态机输入
状态机输出译码控制相关动作与显示。

## Slide 17: 例程码流文件效果
除上述描述移位，在暂停时，数字闪烁。

## Slide 18: 推荐发布给学生文件清单
验证实验综合测试码流文件：JSQZHCS.bit
经个人修订的实验2.pptx
秒表设计实验的备调模块：TEN.MS14;FREQ_DIV.MS14;DYN_SHOW.MS14
秒表码流文件（调快速度）：timerV20181019.bit