## Slide 1: 实验3 移位寄存器验证实验 可编程器件资料

## Slide 2: 测试电路文件
exp3_2_8b_1s.ms14、exp3_3_8b_s.ms14:8位移位寄存器综合测试PLD顶层电路图
FREQ_DIV2.ms14:时钟分频子模块，提供可切换中低频时钟
SYN_PULSE.ms14:按键调脉宽，解决低频时按键持续不足一个周期问题
为避免干扰，上述4文件可不发给学生。
exp3_2_8b_1s.bit、exp3_3_8b_s. bit，发给学生下载，完成测量用，使用digilent adpet下载。
实验3.pptx，本文件，提供部分实验资料。

## Slide 3: exp3_2_8b_1s.ms14 移位寄存器单源周期触发测试电路
移位寄存器被测电路
发光管观察
中频、低频
切换
并行置数值
JBX示波器测量
SH/LD信号

## Slide 4
U1U2实现4位扩展8位移位寄存器
并行置数与并行输出，见图
串行输入时JK模式，J=K=0，固定补位0，串行输出见图
SW15中低频切换，低频观察LED移位波，中频示波器观察周期传送的串行数据流。
16分频器的进位提供一个占空比q≈93.7%的置数移位脉冲，该脉冲与移位时钟，倍频同源。
注意选择合适的触发源信号

## Slide 5: exp3_3_8b_s.ms14 移位寄存器单次触发测试电路
输入脉宽
整理

## Slide 6: 综合描述
电路结构总体和周期源电路相似：
串行输入时JK模式，J、K由SW13和SW14设置。
置数脉冲由按键开关随机给出，按键脉宽10~100ms级，置数/移位控制端2种操作均为同步，低频时钟(s级)时，需要对按键开关产生脉宽进行处理，以期置数脉冲覆盖至少一个CP，功能等效单稳态电路；
JB0观察移位寄存器的串行输出，JB2观察置数/移位控制信号，中频时由示波器单次触发观察波形序列。
LED0~LED3是并行显示移位寄存器输出。

## Slide 7: “同步单稳态”脉冲
按键脉宽通常与按压时间有关，点击按键脉宽大约ms级，而本实验采用移位寄存器的置数是同步置数，也就是说，点击按键无法触发秒时钟移位寄存器置数。本电路的作用就是按键触发一个脉宽不小于一个移位时钟周期的脉冲。

## Slide 8: 推荐发布给学生文件清单
验证实验综合测试码流文件：exp3_2_8b_1s.bit、exp3_3_8b_s.bit
经个人修订的实验3.pptx

## Slide 9: 发送端电路

## Slide 10
① PLD3使用预定义的分频模块对100MHz板载时钟CLK进行降频，电路需要的统一时钟为1kHz；
② PLD2可使用预定义的动态显示模块；
③ 显存U2的时钟输入端来源于BTNC按键，值得注意的是，在Vivado规范里，对时钟信号的来源是有约束的，简单的说，就是除了几个特定的I/O引脚，其他引脚是不能用作(全局)时钟的。当然这种约束在Vivado中，可以用特定命令进行屏蔽，以满足用户特定需求。Multisim不支持这种屏蔽，所以在图 25电路图中采取了“欺骗”方式，实现外部时钟脉冲的接入。具体方法是：用一个规划中无用的按键或拨码开关(BTNL)与CLK相与，规划无用的意思就是这个开关在电路运行时全程低电平，图中黑线即表明了这个状态，进而逻辑与得到的全程低电平和外部时钟BTNC相或，使得显存U2的时钟仅由BTNC提供。
④ 简化电路实现起见，该电路随机数生成按键与发送按键功能分离，发送按键脉冲由BTND提供。
⑤ JB1连接统一时钟，作为同步信号发送给接收端。JB0连接移位寄存器反相输出，直接提供负逻辑通信。

## Slide 11: 接收端电路

## Slide 12
输入信号为2路，JA1是时钟信号CP，通过“时钟欺骗”完成移位寄存器移位时钟的实现，JA0是带报头的串行数据DATA，由于负逻辑通信，取非后作为串行补位，SR_8S_P的A、B端是与逻辑关系，根据CMOS多余输入端处理原则，A置H。
带复位8位串入并出移位寄存器U2，完成数据接收的主体电路。如原理所述，虽然发送端发送的是6位数据包，接收端只能识别其第二位起始的5位数据。
QE提供报头检测，即当QE为H时，选通锁存器U3将串并转换结果QD~QA送至锁存器输出O3~O0，用于显示。选择锁存器的原因是，在QE高电平期间，都具有置数能力。如果选择触发器，则需要考虑时序。
U2上升沿移位，JA1与QE的逻辑运算输出接U2的复位端，在JA1时钟后半周，即锁存器完成数据置数后，进行复位，以保证在数据提取后清除无用且会干扰后续结果的移位数据。

## Slide 13: 实验完成要求（可选一完成，相应评分不同）
可以照着参考电路绘图，并调整部分可继承模块的接入，完成整体功能。
基于参考电路，修改成循环发送数据的电路，通过PMOD端口，观察测量记录所有关键点波形，并评述波形关系。
修改电路设计，更换不同的器件实现目标任务，目标电路功能不得弱于参考电路。
修改电路设计，提高电路性能，增加电路深度广度。